## Slide 1: 两种链路类型
点对点链路 (point-to-point)
  链路一端的单个发送方和另一端的单个接收方组成
  许多链路层协议为点对点链路设计
    点对点协议(Point-to-Point Protocol, PPP)
    高级数据链路控制协议 (High-level Data Link Control, HDLC)
广播链路（多路访问）
  能够让多个结点都连接到相同的、单一的、共享的广播信道
  任何结点发送一帧时，所有结点都能接收到
  需要解决媒体共享的问题 (介质接入控制)
  以太网、无线局域网
点对点
多路访问

## Slide 2: 第二章 直连网络(2)

## Slide 3: 提纲
2.1 数据通信的基本概念
2.2 网络构件
2.3 组帧
2.4 差错检测
2.5 可靠传输
2.6 媒体共享
2.7 以太网

## Slide 4: 组帧
大部分功能是由网络适配器完成的
  它是一个将结点连接到链路上的硬件
网络适配器包括一个信令组件，在发送方可以把比特编码为信号，在接收方可将信号解码为比特
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
网络适配器
网络适配器
编码、调制
解调、解码
比特在两个适配器间流动
Notes: 1.

## Slide 5: 组帧
网络结点间交换的是数据块（在本层称为帧）而不是比特流
  关心帧、而不是比特序列，网络适配器使得结点之间能够交换帧
  结点A希望向结点B传送一帧时，告诉自己的适配器从结点的内存中传一帧
  结点B的适配器收集链路上到达的比特序列，需在B的内存中存放相应的帧
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
网络适配器
网络适配器
帧
帧
适配器面临的问题：
准确识别哪些比特构成一帧，即决定帧从哪里开始到哪里结束

## Slide 6: 组帧
面向字节的协议
面向比特的协议

## Slide 7: 面向字节的组帧
最早的组帧方法：把每一帧看成一个字节(字符)集
  源于终端与大型机的连接
实例
  起止标记法
    20世纪60年代末IBM开发的二进制同步通讯协议BISYNC（Binary Synchronous Communication）
    点对点协议（Point to Point Protocol，PPP）
  字节计数法
    用于数字设备公司DECNET网上的数字数据通信消息协议DDCMP（Digital Data Communication Message Protocol）
无需记忆协议名称和字段名称，理解每种方法的基本思想即可

## Slide 8: 起止标记法
特定字符表示帧的开始与结束
实例：二进制同步通讯协议BISYNC
SYN
SYN
SOH
首部(header)
STX
帧体 (data payload)
ETX
CRC
8
8
8
8
8
16
  SYN（synchronization）(同步)字符，一帧开始发送
  STX（正文开始符）
  ETX（正文结束符）
  SOH（头部开始符）字段与STX字段的目的是一样的
  CRC（cyclic redundancy check，循环冗余校验）

## Slide 9: 起止标记法
数据帧的透明传输
  任意比特组合的数据都能通过数据链路层
  如果数据负载中也包含ETX字符如何处理？
字符填充法
  引入转义符DLE，将数据负载中所有的ETX，用DLE进行转义
frame
SYN
SYN
SOH
header
STX
data payload
ETX
CRC
ETX
误认是一个frame
认为是无效frame而丢弃
A
DLE
ETX
B
D
DLE
C
A
DLE
ETX
B
D
DLE
DLE
C
DLE
DLE
转义字符

## Slide 10: 字节计数法
帧中的字节数放在首部的一个字段中
实例：数字数据通信消息协议DDCMP
  缺点：若Count出错，可能会产生累计多个错误
SYN
SYN
class
count
data payload
CRC
header
8
8
8
42
16
14

## Slide 11: 面向比特的组帧
特点
  不关心字节的边界，它只是把帧看成比特集
  比特可能来自某个字符集，如ASCII码，或者可能是一幅图像中的像素值或一个可执行文件的指令和操作数
实例
  由IBM开发的同步数据链路控制（SDLC）协议
    ISO将SDLC标准化为高级数据链路控制协议（HDLC）
  Beginning Sequence 和Ending Sequence：01111110（标志字段）
  在链路空闲时，也发送这个序列，以保证发方、收方的时钟同步
Beginning
sequence
Header
data payload
CRC
8
16
16
ending
sequence
8

## Slide 12: 面向比特的组帧
数据帧的透明传输
  任意比特组合的数据都能通过数据链路层
  问题：01111110可能出现在帧的任何地方
比特填充法
  发送方：当一串比特流尚未加上标志字段时，先用硬件扫描整个帧（用软件也可实现，但要慢一些），只要发现5个连续的1，则立即填入一个0
    例：发方发送011111111110，则实际发送 01111101111100
  接收方：先找到开始点 01111110，然后再定结束点，在接收了连续的5个1之后，就可以根据下一位决定是填充位还是结束到达，下一位为：
    0，必为填充的0，丢弃此位；
    1，再看下一位：若为0，则为帧结束；若为1，则出错（表示出现连续7个1）

## Slide 13: 提纲
2.1 数据通信的基本概念
2.2 网络构件
2.3 组帧
2.4 差错检测
2.5 可靠传输
2.6 媒体共享
2.7 以太网

## Slide 14: 差错检测
数据在传输过程中可能会产生比特差错
  数据传输过程中，因电磁干扰等，比特位发生反转
  传输错误的比特占传输比特总数的比率称为误码率(Bit Error Rate, BER)
差错检测的基本思想
  在数据帧中加入冗余信息来确定是否存在差错
  一个极端的例子：每份数据，传输两个相同的副本；接收时发现两者不相等，则认为传输数据有差错
  实际上：当发送n比特消息时仅用k个冗余比特，
当接收方检测到差错时，可以
  通知对方数据有差错，使其重传数据副本（重传机制）
  通过加入的冗余信息，重新构造正确的数据（纠错码）

## Slide 15: 差错检测
奇偶校验
  单向奇偶校验 /单个位奇偶校验(Row Parity /Single Bit Parity)
  二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
校验和 (checksum)
循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)

## Slide 16: 奇偶校验
单向奇偶校验 /单个位奇偶校验(Row Parity /Single Bit Parity)
  使用单个奇偶校验位 (parity bit)
  分为奇校验 (Odd Parity) 和偶校验 (Even Parity)，假设信息有d比特
    偶校验：d比特信息和1比特校验位中1的总数为偶数
    奇校验：d比特信息和1比特校验位中1的总数为奇数
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
d个数据比特
1
偶校验比特
  出现奇数个比特差错，可检测出；偶数个，检查不出来
    测量表明，差错往往以突发方式聚集在一起，而非独立发生
    突发差错下，该方案无法检测出差错的概率50% [Spragins 1991]

## Slide 17: 奇偶校验
行校验
列校验
二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
  将 比特信息划分为 行 列，对每行和每列计算奇偶值，产生个奇偶校验位
 | … |  | 
 | … |  | 
… | … | … | …
 | … |  | 
 | … |  | 
 | … |  | 
 | … |  | 
… | … | … | …
 | … |  | 
 | … |  | 

## Slide 18: 奇偶校验
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
  差错检测能力 (例: 42比特，偶校验)
    1比特错
    2比特错：
0
0
1
0
0
1
0
    ：检测，并纠错

## Slide 19: 奇偶校验
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
二维奇偶校验 (two-dimensional parity)
  差错检错能力 (例: 42比特，偶校验)
    1比特错
    2比特错
    3比特、4比特…… ？？？
0
0
1
0
0
1
0
    ：检测，并纠错
    ：检测

## Slide 20: 校验和 (checksum)
非常简单的思想
  将传输的所有字加起来，相加的结果作为校验和，一起传输
  接收端执行同样计算，结果与收到的校验和比较，不同则判断出错
基本思想有许多变种，最著名的为TCP/IP协议所使用[RFC 1071/1141]
  发送方：把数据分为许多16位字的序列，将所有16位字相加，对结果取反码，即为校验和
    二进制数反码求和（先求和再取反码，求和：正常2进制加法）：从低位到高位逐列计算，1+1要进位，最高位有进位，回卷到最低位
  接收方：将所有16比特字(包括校验和)加一起，结果为全1，认为无差错
  例：0110011001100000 0101010101010101 1000111100001100
  0110011001100000
  0101010101010101
  1011101110110101
  1000111100001100
  0100101011000010
反码
  1011010100111101

## Slide 21: 校验和 (checksum)
差错检测能力
  冗余少，仅16比特，对任意长度数据进行检测，检测能力较弱
    例如一对单比特错，1个使某个字增加1，另一个使另一个字减少1，校验和不变
  易于软件实现，用于上层端到端协议，下层由链路层提供更强检错能力
  0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

## Slide 22: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
差错检测算法设计目标
  使用最少的冗余比特检测最多的错误
  CRC使用很强的数学算法实现
    二进制除法
    非标准除法，用异或代替相减（无借位）

## Slide 23: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
理解CRC基本思想
  次多项式可表示比特消息
    例：一个8比特消息 10011010 对应多项式
  为计算CRC，收发双方商定一个次幂的除数
    例：，
  对于比特消息，实际发送加上比特冗余的消息使被整除；接收方收到的消息若不能被整除，则判断出错
  计算
    乘即消息末尾加上个0，得到零扩展消息 //
    // （非标准多项式除法）
    //

## Slide 24: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
例： ，，
  乘即消息末尾加上个0，得到零扩展消息
  //
    1 1 1 1 1 0 0 1
    1 1 0 1 ) 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    1 1 0 1
    1 0 0 1
    1 1 0 1
    1 0 0 0
    1 1 0 1
    1 0 1 1
    1 1 0 1
    1 1 0 0
    1 1 0 1
    0 0 1 0
    0 0 0 0
    0 1 0 0
    0 0 0 0
    1 0 0 0
    1 1 0 1
    1 0 1
余数

## Slide 25: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
例： ，，
  乘即消息末尾加上个0，得到零扩展消息
  //
  //
CRC计算及验证
  发送方：对于数据， 比特多项式，实际发送数据为
  接收方：校验 ？
    不是，判定出错
    是，判定无错 (不一定没错)

## Slide 26: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
如何选择𝐶(𝑥)
  假设发送方发送的，而接收方收到
  用使得。只有能被整除，即能被整除时，错误查不出来
  任意1比特错： 的第一项和最后一项不为0即可

## Slide 27: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
可证明（所有多项式均为“高阶在前”）
  和项系数不为0，可检测所有单比特错（不能被（1）整除）
  含有一个至少3项的因子，可检测所有双比特错（（+被（+1）整除）
  含有因子，可检测任意奇数个错（（…….被（ ）整除）
貌似很难。道理想通，其实不难！！！

## Slide 28: 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)
常见的CRC多项式𝐶(𝑥)
CRC | 𝐶(𝑥)
CRC-8 | 1
CRC-10 | 1
CRC-12 | 1
CRC-16 | 1
CRC-CCITT | 1
CRC-32 | 1
CRC | 𝐶(𝑥)
CRC-8 | 
CRC-10 | 
CRC-12 | 
CRC-16 | 
CRC-CCITT | 
CRC-32 | 

## Slide 29: 检错还是纠错
检错：发现错误，重传
纠错：发现错误，纠正，有代价
  纠错码的冗余位要比检错码长，编码效率低
下列情况下用纠错码
  差错发生的可能性高
    无线环境
  重传代价高
    卫星链路
  无法重传
    单工信道

## Slide 30: 提纲
2.1 数据通信的基本概念
2.2 网络构件
2.3 组帧
2.4 差错检测
2.5 可靠传输
2.6 媒体共享
2.7 以太网

## Slide 31: 可靠传输
差错检测技术只能做到无差错接受
  凡是接受的帧（即没有丢弃），我们能以非常接近于 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错
错误帧被接收方丢弃
  有些纠错码技术可以恢复轻微的误码，但实际计算开销太大
可靠传输
  必须能以某种方式恢复被丢弃或丢失的帧
  链路层、传输层、应用层都可提供
探讨：无差错接受和可靠传输的关系？

## Slide 32: 可靠传输
可靠传输基本机制
  确认和超时的组合
确认 (ACKnowledgement, ACK)
  协议发给它的对等实体的消息，告知它已收到刚才的帧
    可以是一个控制帧，即无任何数据的头部
    也可以将一个ACK捎带在一个恰好要发向对方的数据帧中
超时 (timeout)
  发送方收到一个确认，表明帧发送成功；如果在合理的一段时间后未收到确认，那么它重发 (retransmit) 原始帧
  等待一段合理时间的这个动作称为超时 (timeout)

## Slide 33: 可靠传输
自动请求重发（Automatic Repeat Request，ARQ）
  使用确认和超时实现可靠传输的策略
两种ARQ算法
  停等 (stop-and-wait) 算法
  滑动窗口 (sliding-window) 算法

## Slide 34: 停等(stop-and-wait)算法
基本思想
  发送方传输一帧之后，在传输下一帧之前等待一个ACK；如果在某段时间之后ACK没有到达，则发送方超时，重发原始帧
时间
超时
Sender
Receiver
frame
ACK
（a）超时前收到ACK
时间
超时
Sender
Receiver
frame
（b）原帧丢失
超时
frame
ACK

## Slide 35: 停等(stop-and-wait)算法
基本思想
  发送方传输一帧之后，在传输下一帧之前等待一个ACK；如果在某段时间之后ACK没有到达，则发送方超时，重发原始帧
时间
超时
Sender
Receiver
frame
ACK
（c）ACK丢失
时间
超时
Sender
Receiver
frame
（d）过早超时
超时
frame
ACK
超时
frame
ACK
ACK
重复帧问题
  S超时重传，R认为是下一帧，再次接收

## Slide 36: 停等(stop-and-wait)算法
包含1比特序列号的停等算法
  序号值可取0或1，每帧交替使用
时间
Sender
Receiver
Frame 0
ACK 0
Frame 1
ACK 1
Frame 0
ACK 0
…

## Slide 37: 停等(stop-and-wait)算法
缺点
  只允许链路上有一个未确认的帧，这可能远远低于链路的容量
例：RTT=90ms的1.5Mbps链路
  单向链路的延迟与带宽的乘积为67.5Kb，约8KB
  发送方每个RTT仅能发送一帧，假设一帧为1KB，大约是链路容量的1/8
  为完全利用链路，希望发送方在等待一个ACK之前最多能够发送8帧
时延带宽积的重要性
  它表示可传输的数据总量，希望不等待第一个ACK而能够发送这么多的数据
  这里使用的原理通常被称为保持管道满载 (keeping the pipe full)

## Slide 38: 滑动窗口(sliding-window)算法
保持管道满载，提升传输速率的方法
  增加单位时间传输数据帧的数目
  上例中，希望第1的帧ACK到达时，发送方已准备发第9帧
并发传输数据
  允许多个在途传输 (未收到ACK) 的数据帧
  通过窗口大小 (window) 限制在途传输的数据帧个数
window
S
R
…
每个数据帧赋予一个序列号 (Sequence Number, SeqNum)
  匹配数据帧与对应的ACK，假设SeqNum能无限大

## Slide 39: 滑动窗口(sliding-window)算法
发送方
  维护三个状态变量
    发送窗口大小 (Send Window Size, SWS)：能够发送但未确认的帧数的上界
    最近被确认过的帧的序号 (Last Acknowledgement Received, LAR)
    最近发送的帧的序号 (Last Frame Sent, LFS)
≤SWS
LAR
LFS
  操作
    收到ACK：更新LAR (右移)，若窗口允许，发送新的帧，更新LFS
      保证
    为每帧设置定时器，若收到ACK前超时，重传该帧
    必须能缓存SWS个帧
序号小
序号大

## Slide 40: 滑动窗口(sliding-window)算法
接收方
  维护三个状态变量
    接收窗口大小 (Receive Window Size, RWS)：能够接受的无序帧数目上界
    最大的可接收帧的序号 (Largest Acceptable Frame, LAF)
    最后确认接收的帧的序号 (Last Frame Received, LFR)
≤RWS
LFR
LAF
  操作
    收到帧：，帧在接收窗口内，接收；否则，丢弃
    接受数据帧后，将收到的最大连续数据帧的SeqNum作为ACK回复
      例：收到帧2、3、4、6、7，则回复4的ACK
序号小
序号大

## Slide 41: 滑动窗口(sliding-window)算法
当数据帧丢失时
  方案一：回退N机制 (Go-Back-N)恢复丢包
    接收方只对连续收到的数据帧回复ACK
      例：收到帧2、3、4、6、7，只对帧4回复ACK
    发送方，由于接收不到新的ACK，超时后重传LAR+1与LFS之间的数据帧
      如上例中的帧5、6、7……
  方案二：选择确认机制 (Selective Acknowledgments) 恢复丢包
    接收方准确地确认每个已接受的数据帧，发送方根据这些信息更快重传
    传输效率更高，但实现更复杂

## Slide 42: 滑动窗口例子
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sender
Receiver
LAR
LFS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LFR
LAF
1
2
3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 3
4
5
6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Timeout！Go-Back N
5
6
7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ACK: 7

## Slide 43: 滑动窗口(sliding-window)算法
窗口大小
  发送方 SWS
    可根据一段给定时间内链路上有多少待确认的帧来选择
    依据给定的延迟与带宽的乘积
  接收方 RWS
    RWS=1：接收方不缓存任何错序到达的帧
    RWS=SWS：接收方能够缓存发送方传输的任何帧（为什么？？）
    由于错序到达的帧不可能超过SWS个，RWS > SWS无意义

## Slide 44: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
序列号无限大的假设不成立
  序列号在大小有限的首部字段中，如3bit可用序号0~7
  序列号必须可重用，能回绕
需解决的问题
  能够区别同一序列号的不同次发送
  可用序列号的数目必须大于所允许的待确认的帧的数目
    比如：停等算法允许一次只有1个待确认的帧，用2个序列号

## Slide 45: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
发送窗口大小小于可用序列号数就行？
  ?
  例： ， ，可用序列号0 ~ 7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
…
…
Sender
Receiver
ACK: 6
正常情况

## Slide 46: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
发送窗口大小小于可用序列号数就行？
  ?
  例： ， ，可用序列号0 ~ 7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1
…
…
Sender
Receiver
ACK: 6
ACK丢失

期望收到7和下一轮0 ~ 5
超时重发
误把第一轮的0 ~ 5当做下一轮0 ~ 5
原因
  接收窗口滑动之后期望的帧序号与上一轮序号重合所致

## Slide 47: 滑动窗口算法 -- 有限序号与窗口大小
时
  (为序列号使用的比特数)
  即
  发送窗口大小不能大于可用序列号数的一半

## Slide 48: 滑动窗口算法
滑动窗口是一种高效的可靠传输机制，4个功能
  可靠传输
    基于确认和超时重传机制，在不可靠链路上可靠传输
  高效传输
    通过并发提升传输性能
  按序传送
    接收方将连续的数据交给上层，缓存不连续 (乱序到达)的数据
  流量控制 (flow control)
    接收方能够控制发送方使其降低速度的反馈机制
    通信双方通过设定Window大小表达自己的发送/接收能力

## Slide 49
Any
Questions
谢谢！

## Slide 50
7先到达，0-5延迟；
接收方已缓存自己认为的8-14（其实是0-6），导致错误接收。

## Slide 51
实际上，接收方最多只能预留7个位置，暂存数据，8-14（认为）的无法被全部存下，只有8-13（认为）的被存下来