## Slide 1: 第四章 网络互联(2)

## Slide 2: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1

## Slide 3: 分组在互联网中的传送
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机 H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
网络层
IP 数据包
H1
R1
R2
R3
R4
R5
H2
从网络层看 IP 数据包的传送

## Slide 4: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 5: IP分组转发
路由器将转发信息存储在转发表中
  Forwarding Information Base, FIB
  FIB表中存储的是网络号与下一跳地址的映射关系
    若按目的主机号来制作路由表，则所得出的路由表就会过于庞大
    比如：4个 B 类网络通过3个路由器连接在一起，尽管每个网络上可能有上万个主机，按主机所在的网络地址来制作路由表，每个路由器中的路由表只需包含 4 个条目
4.1.3 IP分组转发

## Slide 6: IP分组转发
路由器将转发信息存储在转发表中
  Forwarding Information Base, FIB
  FIB表中存储的是网络号与下一跳地址的映射关系
4.1.3 IP分组转发
R2 FIB
Net 1
128.1.0.0
Net 4
128.4.0.0/16
Net 3
128.3.0.0
Net 2
128.2.0.0
128.1.0.4
128.4.0.4
128.3.0.2
128.2.0.9
128.2.0.7
128.3.0.1
R2
R3
R1
0
1
Dest Network | Next Hop
128.2.0.0 | Interface 0
128.3.0.0 | Interface 1
128.1.0.0 | 128.2.0.7
128.4.0.0 | 128.3.0.1

## Slide 7: IP分组转发
查找路由表，根据目的网络地址确定下一跳路由器
  IP 数据包最终可以到达目的主机所在的目的网络 (可能通过多次间接交付)
  分组到达目的网络后，最后一个路由器才试图根据目的主机号host-id，将数据包向目的主机进行直接交付
4.1.3 IP分组转发

## Slide 8: IP分组转发
特定主机路由
  这种路由是为特定的目的主机指明一个路由
  采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络和测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由
默认路由(default route)
  当某地址在路由表中找不到匹配的地址时，采用此出口
  对仅有一个网卡的主机，其缺省路由就是与网卡相连的那个路由器
  默认路由可减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间，在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的
  如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和互联网连接，在这种情况下使用默认路由是非常合适
4.1.3 IP分组转发

## Slide 9: 默认路由举例
4.1.3 IP分组转发
N1
R1
互联网
目的网络 下一跳
N1 直接
N2 R2
默认 R1
FIB
N2
R2
只要目的网络不是 N1 和 N2，一律选择默认路由
  把数据报先间接交付路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器

## Slide 10: 分组转发规则
(1) 从数据包的首部提取目的主机的 IP 地址 D, 得到目的网络地址为 N
(2) 若N是与此路由器直接相连的某个网络地址 (N与自己某接口的网络地址相同)，则把数据包直接交付目的主机 D；否则是间接交付，执行(3)
(3) 若FIB表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则把数据包传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行(4)
(4) 若FIB表中有到达网络 N 的路由，则把数据包传送给路由表指明的下一跳路由器；否则，执行(5)
(5) 若FIB表中有一个默认路由，则把数据包送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)
(6) 报告转发分组出错（ICMP，目的不可达）
4.1.3 IP分组转发

## Slide 11
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
HA6
IP6
R1
IP4
IP3
IP5
R2
IP1
IP2
IP 层上的互联网
HA1
HA4
HA3
HA2
HA5
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
HA6
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP数据报
IP1 → IP2
MAC帧1
HA1 -> HA2
MAC帧2
HA3 -> HA4
MAC帧3
HA5 -> HA6
1）根据IP2的网络号查找路由表，找到下一跳路由器R2的IP地址IP5
2）找到IP5对应的硬件地址HA4 ，组帧
1）主机H1网络层发现目的结点IP2跟自己不在同一网络，根据配置找到下一跳结点（缺省网关）地址IP3
2）将IP数据报交付给网络适配器时，告知本次传输的目的结点IP地址是IP3
3）找到IP3对应的硬件地址HA2 ，组帧：源地址HA1，目的地址HA2
1）发现目的地址IP2与自己在同一网络中，将数据包交付给对应的接口(网络适配器)，告知本次传输的目的地址是IP2
2）找到IP2对应的硬件地址HA6，组帧，直接交付
结点怎么知道应该在MAC帧首部填入什么硬件地址？
IP地址与硬件地址的映射

## Slide 12: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 13: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
问题
  主机或路由器的物理接口硬件在转发数据时，只能理解特定网络的编址方案（硬件地址，如 MAC地址 ）
地址解析：IP地址硬件地址
  IP数据报在逐跳转发过程中，每一个结点需要根据本次传输的目的结点IP找到对应的目的结点的硬件地址(仅仅是本跳传输的直接接收结点)
  随后，网络适配器把IP数据包封装在目的地址为该硬件地址的帧中，发往本次传输的目的结点（可能是最终目的地，也可能是到达最终目的地的中间路由器 ）

## Slide 14: IP地址解析为硬件地址的可能方法
4.1.4 地址解析协议ARP
直接对应：将结点的硬件地址编码到IP地址的主机部分（直接从IP地址中抽取出硬件地址？？？）
  例如：硬件地址为00100001 01010001，对应IP地址为 128.96.33.81
  限制：重复问题；主机号浪费；空间不匹配
  C类网络中不超过8比特，以太网的硬件地址48 比特
每个结点保留一张对照表：IP地址硬件地址
  地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)

## Slide 15: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
网络层
ARP
IP地址
硬件地址
IP
IGMP
ICMP
ARP
路由选择协议
RIP、OSPF、BGP

## Slide 16: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
ARP：根据目标主机的IP地址，查询其硬件地址
每个三层结点中都有一个ARP高速缓存 (ARP Cache)
  存储结点所在局域网内各结点的 IP 地址到其硬件地址的映射表
结点A向局域网内另一结点B发送IP报文
  在其 ARP Cache 中查看有无B 的 IP 地址，有则查出其对应的硬件地址，将此硬件地址写入 MAC 帧，通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址
  否则，A向局域网内广播ARP请求，询问B的IP地址对应的硬件地址
    B收到该请求后，单播回复自己的硬件地址
    A和B都会将对方地址的映射关系写入ARP Cache

## Slide 17: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
结点A广播发送ARP请求分组
ARP请求
ARP请求
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址
1）添加或者更新ARP cache条目： 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18
2）单播回复ARP应答分组： 209.0.0.6  08-00-2B-00-EE-0A
若ARP cache中有该条目，则更新内容: 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18，或生命期
若无，则忽略该ARP请求消息
若ARP cache中有该条目，则更新内容: 209.0.0.5  00-00-C0-15-AD-18，或生命期
若无，则忽略该ARP请求消息

## Slide 18: 地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP)
4.1.4 地址解析协议ARP
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
209.0.0.6
00-00-C0-15-AD-18
结点B单播回复ARP应答分组
ARP应答
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.6，硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A
添加ARP cache条目： 209.0.0.6  08-00-2B-00-EE-0A

## Slide 19: 应当注意的问题
4.1.4 地址解析协议ARP
ARP 实现同一局域网内结点IP 地址和硬件地址的映射
  若目的结点和源结点不在同一局域网内
    通过 ARP 找到本局域网内某路由器的硬件地址，把分组发送给该路由器，该路由器把分组转发给下一个网络
IP地址到硬件地址的解析自动进行
  主机用户感知不到地址解析过程
APR缓存中的条目有生命期
  超时会被删除，一般每15分钟一次
ARP 分组不是IP 协议的一部分，不包括IP头
  ARP分组直接放在以太网帧的数据部分
  以太网中将ARP请求和响应分组定义为0x0806 以太类型

## Slide 20: ARP分组格式
4.1.4 地址解析协议ARP
硬件类型 HardwareType（2字节） | 
协议类型 ProtocolType（2字节） | 
硬件地址长度HLen（1字节）=48 | 协议地址长度PLen（1字节）=32
操作 Operation（2字节） | 
源端物理地址（6字节） Source Hardware Address | 
源端协议地址（4字节） Source Protocol (IP) Address | 
目的物理地址（6字节） Destination Hardware Address | 
目的协议地址（4字节） Destination Protocol (IP) Address | 
0 8 15
定义物理网络类型，如以太网 = 1
说明高层协议，如IP
说明是ARP请求还是应答
请求者填充
请求者填充
请求者填充
ARP请求中=0

## Slide 21: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 22: IP报文格式
一个 IP 数据包由首部(header)和数据(data)两部分组成
  header的前面部分固定长度，20 字节；后面是可选字段，长度可变
  分组格式几乎都设计成32 bits对齐，以简化软件对它们的处理
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 23: IP报文头部字段说明
Version：版本，4bits，目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
HLen：首部长度，4bits，可表示的最大数值是 15 个单位(1个单位为 4 字节)，即首部最长60字节；最小5，即20字节(仅包含首部的固定部分)

## Slide 24: IP报文头部字段说明
TOS：区分服务，8 位，用来获得更好的服务
  在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过，1998 年这个字段改名为区分服务
  只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用，一般情况下不使用
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 25: IP报文头部字段说明
Length：总长度，16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节
  数据包的最大长度为 65535 字节
  总长度必须不超过最大传送单元 MTU
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 26: IP报文头部字段说明
Identification标识、Flag标志、Offset片偏移：三个字段共32 位，用于IP数据包分片
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 27: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
TTL：生存时间(Time To Live)，8 位，数据报在网络中可通过的路由器跳数
  引入原因：数据分组单独寻径，从源到目的的延迟是随机变化的，可能路由器出错导致分组在网上无休止传输
  理论最大值255，实际值一般不超过64；发送结点设置该值，分组每经过一个路由器时，将其值减1，TTL=0 时丢弃该包

## Slide 28: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Protocol：协议，8 位，指出此数据报携带的数据是上层哪一个协议发来的
ICMP | IGMP | IP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | OSPF
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | 41 | 89

## Slide 29: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
数据部分
传输层
网络层
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
IP 数据报
头部
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程

## Slide 30: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Checksum：首部校验和，16 位
  只检验数据包的首部不检验数据部分

## Slide 31: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
算术求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
算术求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算

## Slide 32: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
源、目的地址：各32位，传输中始终保持不变

## Slide 33: IP报文头部字段说明
4.1.5 IP报文格式
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部
Options：可变长，从 1 个字节到 40 个字节不等
  每种选项的第一字节为标识符，标识该选项的类型；若该选项的值是变长的，则还有一个字节表示长度，之后是该选项的值
  主要用于测试和控制，为了增加 IP 数据包的功能，但同时也使得 IP 数据包的首部长度可变，增加了每一个路由器处理数据包的开销

## Slide 34: 提纲
4.1 网际协议IP
  4.1.1 IP概述
  4.1.2 分类的IP地址
  4.1.3 IP分组转发
  4.1.4 IP地址与硬件地址映射 -- 地址解析协议ARP
  4.1.5 IP报文格式
  4.1.6 IP分片 -- 连接异构网络
4.2 划分子网和构造超网
4.3 网络控制与诊断--ICMP协议
4.4 IP路由协议

## Slide 35: IP分片 (Fragmentation)
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
4.1.6 IP分片
协议 | MTU（字节）
超级通道（Hyperchannel） | 65536
令牌环（16Mbps） | 17194
令牌环（4Mbps） | 4464
FDDI | 4352
以太网 | 1500
X.25 | 576
PPP | 532
思考：
  链路层报头计算在MTU中吗？
  IP报头计算在MTU中吗？

## Slide 36: IP分片 (Fragmentation)
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
  发送方不知道每个中间网络的MTU值
4.1.6 IP分片
MTU = 65535B
MTU = 532B
MTU = 1500B
可能的方案：确保所有IP数据报足够小？
  包越小，头部开销比例越大，网络资源浪费越大
  可能出现的新技术，MTU难以预期
解决方案：IP分片与重组

## Slide 37: IP分片 (Fragmentation)
分片
  当分组经历网络的MTU比分组长度小，路由器把该分组分成小的数据块（称为分片，fragment）后放进物理帧
  每片的长度必须为8的倍数，最后一个可任意小
  每个分段都含一个IP数据报头
    除报头中的长度(Length) 、标志(Flag) 、片偏移(Offset)、校验和(Checksum)字段，其它字段与原始IP 数据报头相同
4.1.6 IP分片
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
重组
  分片的反过程，所有分片数据包到达目的主机后，目的主机负责还原原始IP报文

## Slide 38: IP头部有关分片的三个字段
标识 (Identification)
  一个计数器，用来产生IP数据报的标识号
  IP协议每发送一个数据报则该项加1，作为下一数据报的标识符
  形成的数据报分片具有与原始数据报相同的源、目的地址和标识号
  16 位，保证重复使用一个分组标识符时，具有该标识符的上一分组的所有分段已从网上消失
标志 (Flag)
  3 位，目前仅低2bit有用
  MF (More Fragment)：置1 表示后面“还有分片”；置0 表示最后一个分片(没有分片也置0）
  DF (Don‘t Fragment)：置0才允许分片
片偏移(Offset)
  13 位，指明分片在分组中的位置，采用8字节为偏移单位，分片必须是8字节的倍数，为什么？
4.1.6 IP分片
未用
DF
MF

## Slide 39
Vers | HLen | TOS | Length | 
Identification |  |  | Flag | Offset
TTL |  | Protocol | Checksum | 
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Options (if any) |  |  |  | 
Data |  |  |  | 
固
定
部
分
可变
部分
0 4 8 16 19 31
位
首
部

## Slide 40: IP分片举例
4.1.6 IP分片
Length = 1420
DF=0， MF = 1
Offset = 0/8 = 0
3799
需分片的
数据报
数据报片 1
头部1
1400
2799
头部2
2800
3799
头部3
1399
字节 0
数据报片 2
数据报片 3
1400
2800
头部
数据部分共 3800 字节
字节 0
Length = 1420
DF=0， MF = 1
Offset = 1400/8 = 175
Length = 1020
DF=0， MF = 0
Offset = 2800/8 = 350
Length = 3820
DF=0，MF = 0
Offset = 0

## Slide 41
不同 (异构) 网络拥有各自不同的最大传输单元长度
  Maximum Transmission Unit, MTU
协议 | MTU（字节）
超级通道（Hyperchannel） | 65536
令牌环（16Mbps） | 17194
令牌环（4Mbps） | 4464
FDDI | 4352
以太网 | 1500
X.25 | 576
PPP | 532
思考：
  链路层报头计算在MTU中吗？
  IP报头计算在MTU中吗？

## Slide 42: IP分片的缺点
不能充分利用网络资源
  网络转发代价与包数目相关，与大小无关
端到端性能很差
  当一个分片丢失时，接收端会丢弃同一报文的其他分片
可被利用来生成DoS攻击
  攻击者向目标主机发送小片的流，没有一个片的Offset是0，重组数据时崩溃
解决方案
  一般避免分段，使用路径MTU发现机制，IPv6废止了分片
    在数据传输过程中探测沿途网络的最小MTU，然后发方发送足够小的分组，使其能够在沿途不必分段
4.1.6 IP分片

## Slide 43
Any
Questions
谢谢！